## Slide 1
第 2 组 / 10 月 13 日开题
蒋天乐 · 计划 1 分钟
实验网络管理系统
基于 SNMP 只读查询与主动探测
开题整合草稿 · 待组内确认 · 方案与实测分别标注
全组第 01 页
统一采集 · 保存历史 · 可追溯展示
故障管理
异常与恢复
配置管理
设备与逻辑拓扑
性能管理
延迟与吞吐量
计费管理
方向流量报表
安全管理
风险与证据
部署位置：DEV（192.168.0.100）
蒋天乐（组长） / 金海 / 元泽瑞 / 段景瀚
Notes: 全组第 1 页｜蒋天乐｜计划 60 秒
各位老师、同学好，我们是第二组，计划实现一个部署在课程 DEV 主机上的实验网络管理系统。系统覆盖五项功能：故障管理显示连通性异常、持续告警和恢复；配置管理整理设备、接口、路由及逻辑拓扑；性能管理显示延迟、丢包和吞吐量；计费管理先完成方向流量统计与报表；安全管理提供服务变化和异常流量的风险线索。
我们的目标是把这些结果放入一个统一网页，能够查询当前状态、历史记录以及判断依据。我负责总体架构、公共后端和集成组织，其余成员分别负责业务模块。今天汇报预期效果、方法、分工计划，以及影响实施的几个问题。当前交付是开题方案与样例，完整业务系统将在开题后开发。
依据：课程设计说明.pdf、总体草稿及四人职责。真人排练用时待填写。

## Slide 2
第 2 组 / 10 月 13 日开题
蒋天乐 · 计划 1.5 分钟
实验环境与能力边界
系统在 DEV 采集；开发接入和实验内网分开
开题整合草稿 · 待组内确认 · 方案与实测分别标注
全组第 02 页
中间网络／文档连接关系
192.168.2.0/24
测试主机 192.168.2.1
192.168.0.5
192.168.3.0/24
测试主机 192.168.3.1
192.168.0.8
192.168.0.100
DEV
192.168.1.0/24
测试主机 192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.0.2
SNMP 只读
v2c GET；无 SET / TRAP
端点主动测试
test-user 无 root
ping / iperf3 已预装
后续待确认
凭据、设备身份、参考速率
双接入保持独立；地址数量不等于物理设备数量
Notes: 全组第 2 页｜蒋天乐｜计划 90 秒
这张图来自课程附件。DEV 位于 192.168.0.100，连接三个子网；第一子网有 .0.1 和 .0.2 两条接入关系，不能据此推断物理设备数量。
路由器提供 SNMP v2c 只读查询，没有 SET 和 TRAP，因此配置管理做发现与快照对比，故障依靠轮询检测。
10 月 2 日我们从 WSL 登录 DEV 和三台内网主机；DEV 到三台各做两包 ping，均收到；一对主机完成两秒限速 iperf3。四个连接地址的 SNMP GET、GETNEXT、GETBULK，以及接口和路由首项读取成功。这只证明当次短测可用；完整表、正式凭据、设备身份和参考速率仍待确认。WARP 仅用于开发接入，系统计划在 DEV 内采集。
依据：课程设计说明.pdf、总体草稿及四人职责。真人排练用时待填写。

## Slide 3
第 2 组 / 10 月 13 日开题
蒋天乐 · 计划 1 分钟
总体架构与数据流程
一套标识、时间、单位和来源，连接五项功能
开题整合草稿 · 待组内确认 · 方案与实测分别标注
全组第 03 页
实验网
设备／接口
三台测试主机
→
采集／任务
SNMP / ping
SSH + iperf3
→
业务解析
故障／配置
性能／计费
安全风险
→
SQLite
原始样本
事件／任务
→
API／网页
FastAPI
HTML / JS / ECharts
公共约定：稳定标识 · UTC 时间 · 单位 · 来源 · 错误
轮询有超时；测试有端点锁和清理；无效样本保留原因
Notes: 全组第 3 页｜蒋天乐｜计划 60 秒
系统计划部署在 DEV：通过 SNMP、ping 和内网 iperf3 任务采集，业务层形成五类结果，存入 SQLite，再由 FastAPI 和网页提供查询。
我们先统一设备与接口标识、UTC 时间、单位、数据来源和错误状态，避免模块之间对同一对象产生不同解释。我负责公共基础与集成；金海负责 SNMP 和 ping 采集，元泽瑞计算速率与流量，段景瀚负责安全及界面。
轮询有超时，测试任务有端点互斥和清理。目前这是架构与接口草案，完整系统尚未部署。
依据：课程设计说明.pdf、总体草稿及四人职责。真人排练用时待填写。

## Slide 4
第 2 组 / 10 月 13 日开题
金海 · 计划 2 分钟
故障管理与配置管理
设备信息与配置变化可查，持续异常与恢复可追溯
开题汇报 · 预期效果与样例示意 · 待组内确认
全组第 04 页
故障管理
配置管理
效果：可达性、接口状态、告警与恢复
方法：ping + SNMP 接口状态轮询
规则：连续异常确认，同一事件去重
效果：设备/接口/路由、逻辑拓扑与变化
方法：SNMP 只读；小范围遍历已验证
对比：两次快照的新增、缺失与变化
故障/事件预期界面 · 构造样例
设备/拓扑/变化预期界面 · 构造样例
正常
持续异常
告警
恢复
F01（样例）· 已恢复 · 首次 10:00:05
恢复 10:00:25 · 时长 20 秒 · 接口 up/down
示例设备 · 接口 A（构造）
up
DEV
示例对象
网段/下一跳
快照样例：接口 A 描述 A → B（变化）
验证：异常/恢复回放，检查去重与关闭
验证：两次有效快照，对比新增/缺失/变化
SNMP 超时只记查询失败，不直接判宕机
配置只读；采集不完整时不判条目缺失
当前依赖 正式凭据、设备身份、完整表采集与真实故障场景待确认
协作交付 设备/快照/事件 → 蒋天乐；SNMP/ping → 元泽瑞；页面字段 → 段景瀚
Notes: 全组第 4 页｜金海｜计划 120 秒
故障和配置由金海负责。故障页面预计显示目标状态、异常证据、首次发现时间和恢复记录。数据来自 ping 与接口管理/运行状态。初期建议每五到十秒采样、连续三次异常确认，参数可调。持续事件去重，恢复后保存持续时间。
诊断要区分不同证据：ping 失败但 SNMP 正常，只能给出连通性或 ICMP 响应异常线索；SNMP 超时可能是访问或查询问题，不能直接判设备宕机。
配置页面预计显示设备、接口、路由和有依据的逻辑拓扑，保存快照并比较新增、缺失与变化。四地址的明确 OID GET、接口/路由首项及小范围 GETNEXT/GETBULK 已验证；完整表仍待核对。地址归并和出接口关联也需核对，未知关系在页面标待确认。
验证时先用清楚标注的异常、持续和恢复样例检查状态逻辑，用两次有效快照核对差异；真实停机或断链场景需要老师确认允许方式及恢复步骤。完整表采集和业务页面仍未实现。
依据：课程设计说明.pdf、总体草稿及四人职责。真人排练用时待填写。

## Slide 5
第 2 组 / 10 月 13 日开题
元泽瑞 · 计划 1.5 分钟
性能管理
延迟与丢包、端到端吞吐量、接口负载分别测量（计划功能）
开题整合草稿 · 待组内确认 · 方案与实测分别标注
全组第 05 页
延迟与丢包
RTT（ms）／丢包率（%）
5 次探测（构造示意）
无响应
1
有响应
4
样例丢包率：1 ÷ 5 = 20%
复用 ping 样本，查看历史趋势
无响应保留状态，不填 0 ms
端到端吞吐量
SSH 配对运行 iperf3
服务端就绪
→
客户端启动
保存参数、状态、结果及错误
完成／失败后清理本任务进程
10/2 复测：接收约 9.92 Mbit/s
2 秒、限速 10 Mbit/s
接口方向速率
SNMP 字节计数有效差分
收发速率／Mbit/s（示意）
1.2
0.6
0.0
0
5
10
15
20
入
出
两次有效采样；首次／复位无效
本次 ens3 参考速率为 0，利用率未知
速率（bit/s） = 8 × 有效字节增量 ÷ 实际采样秒数
验收：受控传输、独立算例与任务清理；限速短测不代表最大带宽。
Notes: 全组第 5 页｜元泽瑞｜计划 90 秒
性能模块由元泽瑞负责，三类指标分开解释。左侧五次探测一包无响应的 20% 丢包率、右侧速率曲线都是构造示意；实际 ping 趋势将复用金海的采样，无响应 RTT 保留空值。
中间是端点间 iperf3 任务：服务端就绪后启动客户端，保存参数、状态、结果或错误，并清理本任务进程。10 月 2 日一到二主机的两秒、10 Mbit/s 限速短测接收约 9.92 Mbit/s，只证明该方向工具配对与传输可用，不是最大带宽。
接口方向速率用两次有效字节计数按实际时间差计算，首次、复位和缺口区间无效。参考速率可靠时才计算利用率；本次四地址 ens3 的 ifHighSpeed 和 ifSpeed 都为 0，当前利用率应显示未知。后续用受控传输、独立算例和失败清理验证完整流程。
依据：课程设计说明.pdf、总体草稿及四人职责。真人排练用时待填写。

## Slide 6
第 2 组 / 10 月 13 日开题
元泽瑞 · 计划 1 分钟
计费管理：方向流量统计
明确观测点与时间窗口，只累计有效增量（计划功能）
开题整合草稿 · 待组内确认 · 方案与实测分别标注
全组第 06 页
01 接口采样
同一接口 · 构造算例（byte）
累计值 | 0 秒 | 5 秒
入方向 | 1,000,000 | 1,625,000
出方向 | 2,000,000 | 2,312,500
观测点：接口或确认的子网边界
窗口：5 秒，入／出方向分开
→
02 有效差分
结束计数 − 起始计数
入 625,000 B
出 312,500 B
× 8 ÷ 5 秒
1／0.5 Mbit/s
→
03 窗口报表
方向流量／kB
出
312.5
入
625.0
样例完整性 100%；1 kB = 1000 byte
主机对精确归属需要额外流记录或抓包支持。
计划：时间筛选、流量汇总与完整性、CSV 导出
验收：独立算例，页面与 CSV 一致；排除复位、标明缺口，避免多跳重复累计。
Notes: 全组第 6 页｜元泽瑞｜计划 60 秒
计费模块先对应网元间流量统计。左侧是构造算例：同一接口的五秒窗口，入方向从一百万到一百六十二万五千字节，出方向从两百万到二百三十一万二千五百字节。有效增量分别是 625000 和 312500 byte，按八倍除以五秒得到 1 和 0.5 Mbit/s；报表用十进制 kB 展示为 625.0 和 312.5。
系统将对确认的接口或子网边界做时间筛选、方向汇总、完整性标记和 CSV 导出。页面数字是构造样例，不是实验网的真实流量；采集缺口不能填零，也不能把同一流量多跳重复相加。
接口总计数没有主机对的源和目的信息；若验收要求精确归属，需要流记录或指定位置的抓包支持。开题希望确认接口或子网边界统计是否满足最低要求。
依据：课程设计说明.pdf、总体草稿及四人职责。真人排练用时待填写。

## Slide 7
第 2 组 / 10 月 13 日开题
段景瀚 · 计划 1.5 分钟
开题整合草稿 · 待组内确认 · 方案与实测分别标注
全组第 07 页
安全管理：风险线索与证据
服务变化 + 异常流量；结论与现有证据一致。右侧为预期界面样例，不是已测到的事件。
方法、规则与验收
服务基线
已确认目标与允许端口；Python TCP 连接检测
需要识别服务时，仅在 DEV 做有限 Nmap 扫描
异常流量
复用性能模块指标，不另做一套流量采集
持续超过阈值，或偏离历史基线，才生成线索
记录与验收
目标、时间、规则、证据、状态；去重并追踪恢复
DEV 上新增再撤除临时服务；样例与实时结果分开
预期界面 · 样例数据
规则
目标
证据
状态
非预期端口
示例端点
样例：允许 22 外的 8081
待确认
持续异常流量
示例接口
窗口内高于阈值（样例）
待确认
未确认漏洞、攻击类型或攻击源
服务版本和流量增减只作为线索。
探测失败记为未确认，不写成端口关闭，
也不写成目标不存在。
攻击源定位需要额外数据：可读日志、流记录，或老师指定位置的抓包权限。
当前 test-user 无 root。没有这些证据时，只交付可核对的风险线索，不凭接口总量判断攻击源。
Notes: 安全管理只做和证据相称的结论。我们会给已经确认的目标和允许端口建立服务基线，用 Python 的 TCP 连接检测发现新增服务和非预期端口；需要识别服务时，再在 DEV 上做有限的连接扫描。异常流量不单独采集，复用性能模块的指标，持续超过阈值或偏离历史基线才记成线索。每条记录保留目标、时间、规则和证据。右边是预期界面样例：例如允许端口只有 22，却发现 8081，状态是待人工确认的风险线索，不能写成漏洞或攻击。验收时在 DEV 上临时打开再撤掉一个测试服务。如果需要定位攻击源，就要日志、流记录或指定位置的抓包权限。现在内网账号没有 root，我们不会把抓包写成已有能力。若被问到验收深度：服务基线变化和异常流量提示是当前可交付范围；不能凭接口总流量判断攻击源。

## Slide 8
第 2 组 / 10 月 13 日开题
段景瀚 · 计划 0.5 分钟
开题整合草稿 · 待组内确认 · 方案与实测分别标注
全组第 08 页
前期验证：WSL 复测摘要
10 月 2 日从 WSL 重新登录；表内短测只代表当次与该方向。
项目
本次 WSL 实测
解释
SSH
本次 WSL 登录 DEV 与三台主机成功
三台内网主机工具已核验；仅当次
ping
本次 DEV 对三台各 2 包，均 0% 丢包
仅当次短测，不是长期可用率
iperf3
本次三台 /usr/bin/iperf3 均为 3.1.3
一次性服务端与客户端配对完成
传输短测
192.168.1.1 → 192.168.2.1；2 秒、10 Mbit/s；接收约 9.92 Mbit/s
这一对端点的 TCP 测试能完成；不是最大带宽
账号权限
三台主机均为 uid=1001(test-user)
无 root；特权抓包条件待确认
SNMP 抽样验证
四地址接口/路由 OID 已返回。
小范围 GETNEXT/GETBULK 成功；速率 OID 为 0。
正式凭据及设备身份仍待确认。
尚未完成，不要讲成已完成
服务基线、风险规则尚未实现；本机仅有样例页面。
限速短测不能代表最大带宽或安全检测。
Notes: 10 月 2 日复测确认：DEV 和三台主机可登录，三台 ping 均收到；一对主机的限速 iperf3 跑通，四个地址的 SNMP 接口与路由首项可读，小范围 GETNEXT 和 GETBULK 查询成功。这些只是当次短测，不代表最大带宽或系统完成。本机样例页面已验证，五项业务系统尚未在 DEV 实现。

## Slide 9
第 2 组 / 10 月 13 日开题
蒋天乐 · 计划 1.5 分钟
四人分工与时间计划
业务负责人交完整模块，公共约定先于联调
开题整合草稿 · 待组内确认 · 方案与实测分别标注
全组第 09 页
成员 | 主要职责 | 协作交付
蒋天乐 | 架构、公共基础、DEV 集成 | 约定／存储／调度入口
金海 | 故障、配置、SNMP / ping | 设备／接口／事件
元泽瑞 | 性能、计费、测试任务 | 指标／流量／CSV
段景瀚 | 安全、公共组件与界面 | 风险／公共布局与图表
第 1–2 周
基础／真实采集
第 3–6 周
五项模块开发
第 7–8 周
联调／DEV 部署
第 9–10 周
验收／修复交付
预计 9–10 周：第 9 周验收核心流程，第 10 周修复交付；正式截止待公布。
Notes: 全组第 9 页｜蒋天乐｜计划 90 秒
这页讲整个项目约九到十周的实施分工。我负责架构、公共后端、数据库、调度和 DEV 集成；金海负责故障、配置及 SNMP、ping 采集；元泽瑞负责性能、计费、测试任务和导出；段景瀚负责安全逻辑、公共界面与图表组件。各负责人还交本模块 API、页面接入与验证记录，四人分工仍待确认。
第 1 到 2 周确认范围和公共约定，接通至少一条真实采集、入库、页面流程。第 3 到 6 周并行完成五项模块及各自的异常处理。第 7 到 8 周做跨模块联调、DEV 部署和数据口径核对。第 9 周完成受控验证、文档和核心验收；第 10 周作为修复、复测和提交缓冲。最终截止日期待老师公布，收到反馈再调整。
依据：课程设计说明.pdf、总体草稿及四人职责。

## Slide 10
第 2 组 / 10 月 13 日开题
蒋天乐 · 计划 0.5 分钟
希望交流的问题与支持
优先确认会改变实现方案的三项条件
开题整合草稿 · 待组内确认 · 方案与实测分别标注
全组第 10 页
01
SNMP 访问条件
正式凭据如何确认？
设备身份如何对应？
接口速率如何取得？
02
流量统计粒度
接口／边界是否满足？
若要求主机对归属，
能提供哪些数据？
03
安全验收深度
风险提示是否满足？
若需攻击源定位，
可提供日志／流记录吗？
备用：最终截止与提交物 · DEV 部署 · 故障与压力测试范围
Notes: 全组第 10 页｜蒋天乐｜计划 30 秒
最后希望优先确认三件事：SNMP 的正式凭据、设备身份映射和接口参考速率来源；接口或子网边界统计是否满足计费要求；服务变化和异常流量提示是否满足安全验收，如果需要攻击源定位，可提供哪些数据。最终截止时间、部署限制和测试范围也希望获得说明。得到反馈后，我们会更新接口与计划。谢谢。
依据：课程设计说明.pdf、总体草稿及四人职责。真人排练用时待填写。